## Slide 1: 第11章总线技术
1、总线概述
2、系统总线
3、通信总线

## Slide 2: 11.1 概述
总线是构成计算机系统的互连机构，是在模块之间或者设备之间传送信息、相互通信的一组公用信号线的集合。
总线特点：
  公用性：同时挂接多个模块或设备。
  分时性：在同一时刻，总线上只能允许一对功能部件或设备进行信息交换。

## Slide 3
总线规范:
机械规范：规定模块尺寸、总线的根数，总线插头、插座形状、引脚的排列等；
功能规范：确定引脚名称与功能，以及其相互作用的协议。包括数据线、地址线、读写控制逻辑线、时钟线和电源线、地线以及总线主控仲裁、握手联络等；
电气规范：规定每一根线上的传送方向、信号逻辑电平、负载能力、动态转换时间等；
时间规范：规定每一根线的信号有效时间，以及各信号线之间信号出现的先后关系。

## Slide 4
总线性能指标:
总线宽度：指总线能同时传送二进制数据的位数。
总线频率：是总线实际工作的频率，指一秒钟能够传输数据的次数。工作频率越高，速度越快。
总线带宽（传输速率）：指一秒钟内总线上可以传送的数据总量，单位为MB/s。总线带宽越宽，传输效率越高。
总线的传输速率=(总线宽度/8位)×总线频率
信号线数：指总线中信号线的总数，包括数据总线、地址总线和控制总线。信号线数与性能不成正比，但反映了总线的复杂程度。
负载能力：指总线带负载的能力。负载能力强，表明可接入的设备数目多。

## Slide 5: 总线分类
按功能或信号类型划分：数据总线、地址总线、控制总线、电源线和地线。
按总线的层次结构划分：
  片内总线：在集成电路芯片内部，比如在CPU内部，连接CPU内部部件（ALU和寄存器）
  系统总线：也称为I/O总线，主要用于各芯片之间的连接，是传统的通过总线扩展卡连接外部设备（芯片）的总线。
  通信总线：也称为外部总线，是微机与微机，微机与外设之间进行通信的总线。

## Slide 6: 总线传输方式
在利用总线实现数据传送通信时，需要有一种控制一次通信起止的办法，以保证信息传输的正确与可靠，这就是总线通信协议应解决的问题。
对于只有一个总线主控设备的简单系统，对总线无须申请、分配和撤除。而对于多CPU或含有DMA的系统，就要有总线仲裁机构，来受理申请和分配总线控制权。
主要有以下2种方式实现总线的数据传输：
  同步方式
  异步方式

## Slide 7: 1)同步方式
此方式用“系统时钟”作为控制数据传送的时间标准。在这种方式下，各部件的动作时间被严格限定。即一次数据传送的每一步骤的起止时刻都是以系统时钟来统一步伐的(按时钟传送，每次传送用一个时钟周期)。
同步方式动作简单，可以获得较高的系统速度，但要解决各种速度的模块的时间匹配。如将一个慢速的设备连接到快速的同步系统上，则整个系统必须降低时钟速率来迁就此慢速设备，反而降低了系统的速度。

## Slide 8: 2)异步方式
异步方式是采用“应答式”传输技术。用“请求”(REQ)和“应答”(ACK)两条信号线来协调传输过程，而不依赖于公共时钟信号。它可以根据各部件的工作速度自动调整响应时间，因此，可与任何工作速度的设备接口，而无需考虑与主、从部件的速度匹配问题。
异步方式是以一个操作完全完成后才开始下一个动作的方式，表明其应答关系完全互锁，因此保证了数据传输的可靠进行。同时数据传输的速度不是固定不变的，它可以根据设备的实际情况，自由地调节总线上的工作速度，因而同一个系统中可以容纳不同存取速度的设备，每个设备都能从其最佳可能的速度来配合数据的传输。
异步传输的缺点是比较复杂，每次操作都必须经过4个步骤：请求、响应、撤消请求、撤消响应，影响工作效率。

## Slide 9: 11.2 系统总线
系统总线是微型计算机组成的基础,它将计算机系统的中央处理器、存储器和外围设备连接起来，成为数据传输和计算机系统组件间控制和状态信息传输的载体。系统总线的发展历史可以粗略地划分为三代。
  第一代系统总线包括ISA、EISA和VESA等。ISA的数据宽度为16位，传输速率为8MB/S。EISA在ISA的基础上发展而来，其数据宽度为32位，最大传输速率为33MB/S。而VESA是PC微机的第一个局部总线（高速专用总线，专供内存、显卡、高速硬盘等高速设备使用），连接到处理器子系统的局部总线上，数据线宽度为32位，最大传输率达132MB/S。
  第二代系统总线包括PCI、AGP和PCI-X。与第一代总线不同，PCI总线作为一种局部外围总线，通用性较强。AGP总线是一种显卡专用的局部总线，它减轻了PCI总线的负担，使得显卡和PCI总线上的设备都可以获得充足的传输带宽。而PCI-X是PCI总线的一种扩展架构，它在PCI总线的基础上，进一步提高时钟频率，所有的连接装置都可以共享频宽。
  第三代系统总线技术主要指PCI-E总线。PCI-E在总线结构上进行了根本性的变革，它采用串行技术实现数据传输，克服了并行技术在传输速度和系统带宽等方面的一些固有缺陷，满足了在计算机通信领域对数据传输高速度和高可靠性的要求。同时，它的引脚数大大减少，每引脚的平均带宽大幅度提升，使得成本大大降低。

## Slide 10: 11.2.1 ISA总线
ISA(Industry Standard Architecture)工业标准总线是IBM公司为286/AT微型计算机制定的一种总线标准。也称为AT总线标准。
ISA总线是在XT总线的基础上扩展一个36位插槽形成的。同一槽线的插槽，分成62线和36线两段，共计98线。
在62条基本信号线中，数据线8条，地址线20条，控制信号线22条，电源、地及其它信号线12条。
在扩展的36条信号线中，数据／地址线8条，高位地址线7条，控制信号线19条，电源和地线2条。

## Slide 11: ISA总线：
工业标准体系结构，IBM在PC总线基础上发展而来，最高工作频率为8MHz，24根地址线，16位数据线，拥有大量接口卡，历经286、386、486和Pentium几代微机。

## Slide 12: ISA主要性能指标
24位地址线可直接寻址的内存容量为16MB
8/16位数据线
引脚数：62+36=98线
最高时钟频率8MHz
最大传输率16MB/s
中断功能与DMA通道功能
开放式总线结构，允许多个CPU共享系统资源

## Slide 13: 11.2.2 PCI总线
PCI（Peripheral Component Interconnect 即连接外部设备的计算机内部总线）总线是一种高性能的 32 位/64 位地址数据复用的高速外围设备接口局部总线。
其总线标准最早由 Intel 公司的电脑结构实验室在 1991 年底提出，1992 年 6 月 Intel 公司又联合 IBM、Compaq、DEC 等公司组成 PCISIG(PCI Special Interest Group)，其致力于 PCI标准的推广，并公布了 V1.0 标准；在 1993 年 4 月升级到 V2.0，并扩展到 64 位，将总线带宽扩展到 264MB/S；1995年1月又升级到了 V2.1，总线时钟扩展到了 66MHz，将总线带宽扩展到了 528MB/S。

## Slide 15: PCI总线主要性能
支持10台外设
总线时钟33.3MHz/66M
最大数据率133MB/S
总线宽度32位（5V）/64位（3.3V）
能自动识别外设
支持64位寻址
具有与处理器和存储器子系统完全并列操作的能力

## Slide 16: 11.2.3 AGP总线
Intel公司为了解决高速视频或高品质画面的显示，在1997年又推出了一种高速图形接口的局部总线标准—AGP总线。
AGP总线是对PCI总线的扩展和增强，但AGP接口只能为图形设备独占，不具有一般总线的共享特性。采用AGP接口，允许显示数据直接取自系统主存储器，而无需先预取至视频存储器中。通过系统设置，图形控制器可以从系统主存中划出一部分空间用于保存AGP数据。

## Slide 17: AGP总线特点
具有双重驱动技术，允许在一个总线周期内传输两次数据从而将有效带宽提高4倍能达到533MB/s；
实现了地址和数据的多路复用，从而把整个32位的数据总线留出来给图形加速器；
采用内存请求流水线技术，对各种内存请求进行排队来减少延迟，从而加快了数据传输的速度；
AGP总线是对PCI总线的扩展和增强，但AGP接口只能为图形设备独占，不具有一般总线的共享特性。所以，AGP是接口更合适。

## Slide 18: 11.2.4 PCI Express总线
早在2001年，Intel公司就提出了用新技术取代PCI总线和多种芯片的内部连接，并称为第三代I/O总线技术。
随后包括Intel、AMD、DELL和IBM在内的20多家公司开始起草新技术规范，并在2002年完成，将其正式命名为PCI Express。
它采用目前业内流行的点对点串行连接，比起PCI以及早期的计算机总线的共享并行架构，每个设备都有自己的专用连接，而且可以显著提高数据传输速率。

## Slide 19: 图11.3 PCI Express总线系统体系结构

## Slide 20: PCI Express总线的特点
PCI Express总线使用高速差分总线，并且采用端到端的连接方式，即在每条PCI Express链路的两端只能各连接一个设备，这两个设备互为数据发送端和数据接收端。端到端的串行连接方式减少了设备间的信号数量，降低了互联线路的复杂性。
PCI Express总线链路使用差分信号进行数据传输，与单端信号相比，差分信号的抗干扰能力更强，并且能有效抑制电磁干扰，所以能够支持更高的总线频率。PCI Express链路可以由多条通路组成，目前的标准支持 1x、2x、4x、8x、12x、16x和32x宽度的 PCI-E 链路，使其峰值带宽最大达到80 GB/s。虽然 PCI-E 链路还需要考虑编码冗余、各层之间的协议损耗和传输延时，但其传输效率依然高于PCI总线的传输方式。
PCI Express接口标准支持三种电压，分别为+3.3V、3.3Vaux和+12V。同时，PCI-E 总线支持虚通路技术，优先级不同的数据报文可以根据协议设定，分别使用不同的虚通路，每一条虚通路可以独立设置缓冲。发送缓冲可以在链路拥堵时将不同类型的数据暂存起来，而不至于丢失，当链路空闲时，再根据流量类别的不同将数据按顺序发送出去；接收缓冲可以在接收到数据之后，暂存低优先级数据，优先发送高优先级数据。

## Slide 21: PCI-E 总线使用的三层协议结构
物理层
  PCI Express物理层作为总线的最底层，负责直接连接PCI Express设备，它为设备间的数据通信提供传送介质。
  物理层分为两部分：
    逻辑物理层。逻辑物理层包括对数据包进行相关处理的数字逻辑
    电气物理层。电气物理层是连接物理层和链路的模拟接口，由各通道的差分驱动器和差分接收器组成。
数据链接层
  数据链路层连接事务处理层和物理层，其主要功能是保证在各链路上发送和接收数据包时的数据完整性。如果发送设备发送交换层数据包（Transaction Layer Packets，TLPs）到链路另一端的接收设备，但接收设备检测到校验错误，则发送设备会收到NAK信号并自动重发该数据。
事务处理层
  事务处理层是三层协议结构的最高层，数据在这一层组成事务处理层数据包TLP。从功能上看，事务处理层可以分为发送部分、接收部分、流量控制、虚拟信道、事务排序、电源管理和配置寄存器等部分。

## Slide 22: 11.3 通信总线
USB总线：
USB是Universal serial Bus(通用串行总线)的简称，是1995年由Compaq等公司为解决传统总线的不足而推广的一种新型串行标准化通讯标准。
由于USB具有易使用、热插拔、高性能、造价低等优点，迅速被应用于摄像采集、扫描仪、监视器、PC、人机交互设备和游戏设备等领域。USB为个人电脑与其外围设备之间的连接提供了一种标准化接口的可能。

## Slide 23: USB总线特点
传输速度快。版本从USB1.1-USB3.0，传输速率从低速1.1Mbps-5.0Gbps。
支持即插即用。USB支持热插拔，可自动检测到新设备。
易于扩展。USB接口支持多个不同设备，一个USB控制器可以连接多达127个外设。
优秀的电源管理。而USB采用总线供电方式，可提供最大500mA的电流。
抗干扰性强。由于USB可外置于计算机箱外，不受机箱内的板间电磁干扰。
兼容性良好。USB规范具有良好的向下兼容性，USB2.0的主控制器能很好地兼容USB1.1接口的产品。

## Slide 24: CAN总线
CAN是Controller Area Net的缩写，即控制器局部网，它是一种支持分布式控制或实时控制的串行数据通讯协议。
CAN总线具有强有力的检错与抗干扰能力，在工业现场控制领域得到了广泛应用。
1991年9月，PHILIPS制订并发布了CAN 技术规范。1993年11月ISO正式颁布了CAN总线的国际标准，为CAN总线标准化、规范化的推广铺平了道路。

## Slide 25: CAN总线的特点
可在多主机方式下工作，网络上任意一个节点均可以在任意时刻，主动地向网上其它节点发送信息，最先访问总线的单元可获得总线控制权，而不分主从，通讯方式灵活；
总线节点可分成不同的优先级，以满足不同的实时要求；
支持点对点、一点对多点、及全局广播方式传送和接收数据，无需专门的调度；
采用短报文结构，传输时间短，受干扰概率低，重新发送时间短；
节点在错误严重的情况下，具有自动关闭总线的功能，切断它与总线的联系，使总线上其他操作不受影响。

## Slide 26: 11.3.4 其它总线
包括：
  SCSI总线
  PCMCIA总线

## Slide 27: 1)SCSI总线
SCSI是Small Computer System Interface的缩写，即小型计算机系统接口。它用于计算机与磁盘机、扫描仪、通信设备和打印机等外部设备的连接。目前广泛用于微型计算机中主机与硬盘和光盘的连接，成为最重要、最有潜力的新总线标准。
SCSI是一种低成本、具有通用功能、用于计算机与外部设备并行传送的外总线，可以采用异步传送，当采用异步传送8位的数据时，传输速度可达1.5 MBps。也可以采用同步传送，速率达5 MBps。其下一代SCSI-2(fast SCSI)速度为10 MBps，Ultra SCSI传输速度为20 MBps，Ultra-Wide SCSI(即数据为32位宽)传输速率高达40 MBps。
SCSI的启动设备(命令别的设备操作的设备)和目标设备(接受请求操作的设备)通过高级命令进行通信，不涉及外设的物理层，如磁头、磁道、扇区等的物理参数，不管是与磁盘或光盘接口，都不必修改硬件和软件，所以是一种连接很方便的通用接口，它也是一种智能接口。
当采用单端驱动器和单端接收器时，允许电缆长达6 m；若采用差动驱动器和差动接收器时，允许电缆可长达25 m。总线上最多可挂接8台总线设备(包括适配器和控制器)，但在任何时刻只允许两个总线设备进行通信。

## Slide 28: 2)PCMCIA总线
PCMCIA(个人计算机存储器卡国际协会)总线是笔记本型微型计算机广泛采用的总线标准，按此标准制造的板卡称为PCMCIA卡(简称PC卡)。目前生产的PCMCIA卡有通用型卡、存储卡、FAX/MODEM卡、网络适配器卡、语音卡、多功能卡、硬驱卡等。
PCMCIA总线分为两类，一类为16位的PCMCIA，另一类为32位的CardBus。CardBus是一种用于笔记本计算机的新的高性能PC卡总线接口标准，就像广泛地应用在台式计算机中的PCI总线一样。

## Slide 29: PCMCIA总线的特点
32位数据传输和33MHz操作。如CardBus快速以太网PC卡的最大吞吐量接近90 Mbps，而16位快速以太网PC卡仅能达到20-30 Mbps。
总线自主。使PC卡可以独立于主CPU，与计算机内存间直接交换数据，这样CPU就可以处理其它的任务。
3.3V供电，低功耗。提高了电池的寿命，降低了计算机内部的热扩散，增强了系统的可靠性。
后向兼容16位的PC卡。老式以太网和Modem设备的PC卡仍然可以插在CardBus插槽上使用。