## Slide 1: 第10章 数/模和模/数转换
概述
数/模(D/A)转换器
模/数(A/D)转换器

## Slide 2: 10.1 概述
随着计算机的应用范围越来越广泛，已由过去的单纯的计算工具发展成为现在复杂控制系统的核心部分。人们通过计算机能对生产过程、科学实验以及军事控制系统等实现更加有效的自动控制，这也是微型计算机应用的一个非常重要的领域。
在测控系统中，参与测量和控制的物理量，往往是连续变化的模拟量，例如温度、压力、流量、速度、电压、电流等，而计算机只能处理数字量的信息。
外界的模拟量要输入计算机，首先要经过模/数转换器ADC(Analog-Digital Converter)，将其转换成计算机所能接受的数字量，才能进行运算、加工处理。
若计算机的控制对象是模拟量，也必须先把计算机输出的数字量经过数/模转换器DAC(Digital-Analog Converter)，将其转换成模拟量形式的控制信号，才能去驱动有关的控制对象。

## Slide 3: 10.2 数/模（D/A）转换器
D/A转换原理
D/A转换器主要技术参数

## Slide 4: 10.2.1 D/A转换原理
数字量是由二进制代码按数位组合起来的，每一位代码都有一定的权。
为了实现数字量到模拟量的转换，必须将每位代码按其权值的大小转换成相应的模拟量，然后将各模拟分量相加，其总和就是与数字量对应的模拟量，这就是D/A转换的基本原理。
DAC集成电路大多采用T形电阻网络型，在这种电阻网络中，只需要R和2R两种电阻。

## Slide 5: D/A转换原理
输入的二进制数字量通过逻辑电路控制电子开关S：
  该位为1时，开关与IOUT1端接通；
  该位为0时，开关与IOUT2端接通。

## Slide 6: D/A转换原理
根据线性电路的叠加原理，输出电流IOUT1为：

## Slide 7: 10.2.2 D/A转换器主要技术参数
精度(Accuracy)
精度用于衡量D/A转换器在将数字量转换成模拟量时，所得模拟量的精确程度。
它表明模拟输出实际值与理想值之间的偏差，可分为绝对精度与相对精度。

## Slide 8: D/A转换器主要技术参数
精度(Accuracy)
1)绝对精度(Absolute Accuracy)
绝对精度指在数字输入端加入给定的代码时，在输出端实际测出的模拟输出值(电压或电流)与应有的理想输出值之差。
它是由D/A的增益误差、零点误差、线性误差和噪声等综合引起的。

## Slide 9: D/A转换器主要技术参数
精度(Accuracy)
2)相对精度(Relative Accuracy)
相对精度指在满量程值校准以后，任一数字输入的模拟输出值与它的理论值之差与满量程电压(满度值)VFS的比值，实际上就是D/A转换的线性度。

## Slide 10: D/A转换器主要技术参数
分辨率（Resolution)是指D/A转换器所能产生的最小模拟量增量，通常用输入数字量的最低有效位（LSB)对应的输出模拟电压值来表示，通常用二进制数的位数表示，如分辨率为8位的DAC能给出满量程电压的 的分辨能力。
分辨率取决于转换器的位数，而精度则取决于转换器各个部件的精度和稳定性。
分辨率很高的D/A转换器不一定具有很高的精度，分辨率不高的D/A转换器则肯定不会有很高的精度。

## Slide 11: D/A转换器主要技术参数
转换速度
通常用建立时间tset来定量描述D/A转换器的转换速度。
建立时间：从输入的数字量发生突变开始，直到输出电压进入与稳态值相差±1/2LSB范围以内的这段时间。
一般产品说明书中给出的都是输入从全0跳变为全1（或从全1跳变为全0）时的建立时间。

## Slide 12: 小结
本节课重点讲授了：
T形电阻网络型D/A转换的基本原理。
D/A转换器主要技术参数：分辨率、精度、转换速度。

## Slide 13: 10.2.3 DAC0832及接口电路
DAC0832
DAC0832与CPU的接口

## Slide 14: DAC0832
概述
DAC0832是美国国家半导体公司生产的8位D/A转换芯片，采用T形电阻网络。
典型的8位电流输出型通用DAC芯片。

## Slide 15: DAC0832
主要引脚
8位数字量输入信号，可直接与CPU的数据线相连接
模拟电流输出1。当输入数字为全“1”时，其值最大，为(255/256)(VREF/Rfb)；当输入数字为全“0”时，其值最小
模拟电流输出2。IOUT1+ IOUT2=常量。
参考电压输入端。可接正电压，也可接负电压，范围为-10V~+10V。
输入寄存器的允许信号
传送控制信号

## Slide 16: DAC0832
DAC0832的工作方式：直通方式
当CS、WR1、WR2和XFER都接数字地，ILE接高电平时，芯片即处于直通状态。
8位数字量一旦到达DI7~DI0输入端，就立即进行D/A转换而输出。
DAC0832不能直接和数据总线相连。（需接缓冲器）
1
1
1
0
000

## Slide 17: DAC0832
DAC0832的工作方式：单缓冲方式
一般的做法是将WR2和XFER接数字地，使DAC寄存器处于直通状态。另外把ILE接高电平，CS接端口地址译码信号，WR1接CPU系统总线的IOW信号，这样便可通过执行一条输出指令，选中该端口，使CS和WR1有效，启动D/A转换。
1
1
00

## Slide 18: DAC0832
双缓冲方式：可将ILE接高电平，WR1和WR2接CPU的IOW，CS和XFER分别接两个不同的I/O地址译码信号。执行第一条输出指令，选中CS端口，把数据写入输入寄存器；再执行第二条输出指令，选中XFER端口，把输入寄存器的内容写入DAC寄存器，实现D/A转换。
1

## Slide 19: DAC0832与CPU的接口
（1）单缓冲：WR2和XFER直接接地，所以DAC寄存器不受控制。只要CPU执行一条输出指令，使得WR1有效，有效地址译码使得CS有效，输入寄存器和DAC寄存器均处于直通状态，立即开始D/A转换。

## Slide 20: DAC0832与CPU的接口
单缓冲方式：程序段
下面的程序段在执行时，可以实现一次D/A转换。程序中假设要转换的数据存于BUF单元。
MOV AL ，BUF ；取数字量
MOV DX，PORTD；PORTD为DAC端口地址
OUT DX，AL ；输出，进行D/A转换

## Slide 21: DAC0832与CPU的接口
（2）双缓冲方式
设CS的端口地址为320H，XFER的端口地址为321H。CPU执行第一条输出指令，将待转换的数据写入输入寄存器；再执行第二条输出指令，把输入寄存器的内容写入DAC寄存器，并启动D/A转换。执行第二条输出指令时，AL中的数据为多少是无关紧要的，主要目的是使XFER有效。

## Slide 22: DAC0832与CPU的接口
MOV DX，320H
MOV AL，DATA；DATA为被转换的数据
OUT DX，AL；将数据写入输入寄存器
INC DX
OUT DX，AL；选通DAC寄存器，启动D/A转换
双缓冲方式：程序段

## Slide 23: 小结
本节课重点讲授了：
DAC0832的内部结构和主要引脚。
DAC0832的三种工作方式：直通方式、单缓冲方式和双缓冲方式。
DAC0832的输出方式：单极性电压输出和双极性电压输出。
DAC0832与CPU的接口：单缓冲方式和双缓冲方式。

## Slide 24: 10.3 模/数(A/D)转换器
A/D转换原理
A/D转换器主要技术参数

## Slide 25: 10.3.1 A/D转换原理
A/D转换器的类型：
  积分型
  逐次比较型
  并行比较型/串并行型
  Σ-Δ调制型
  电容阵列逐次比较型
  压频变换型

## Slide 26: A/D转换原理
逐次比较型A/D转换原理
初始化时将逐次逼近寄存器（SAR）各位清零；
转换开始时，先将SAR最高位置1，送入D/A转换器，经D/A转换后生成的模拟量送入比较器，称为VO，与送入比较器的待转换的模拟量VIN进行比较，若VO<VIN，该位1被保留，否则被清除。然后再置确定SAR的次高位。重复此过程，直至SAR的最低位。

## Slide 27: 10.3.2 A/D转换器主要技术参数
A/D转换器的主要技术参数有转换精度、转换时间等。
选择A/D转换器时，除考虑这两项技术参数外，还应注意满足其输入电压的范围、输出数字的编码、工作温度范围和电压稳定度等方面的要求。

## Slide 28: A/D转换器主要技术参数
转换精度
单片集成A/D转换器的转换精度是用分辨率和转换误差来描述的。

## Slide 29: A/D转换器主要技术参数
转换精度
分辨率：以输出二进制（或十进制）数的位数来表示。它说明A/D转换器对输入信号的分辨能力。
从理论上讲，n位输出的A/D转换器能区分2n个不同等级的输入模拟电压，能区分输入电压的最小值为满量程输入的1/2n。
在最大输入电压一定时，输出位数愈多，分辨率愈高。
例如A/D转换器输出为8位二进制数，输入信号最大值为5V,那么这个转换器应能区分出输入信号的最小电压为19.53mV。

## Slide 30: A/D转换器主要技术参数
转换精度
转换误差：通常是以输出误差的最大值形式给出。
它表示A/D转换器实际输出的数字量和理论上的输出数字量之间的差别。
常用最低有效位的倍数表示。
例如给出相对误差≤±1/2LSB，这就表明实际输出的数字量和理论上应得到的输出数字量之间的误差小于最低位的半个字。

## Slide 31: A/D转换器主要技术参数
转换时间
是指A/D转换器从转换控制信号到来开始，到输出端得到稳定的数字信号所经过的时间。
不同类型的转换器转换速度相差甚远。其中并行比较A/D转换器的转换速度最高，8位二进制输出的单片集成A/D转换器转换时间可达到50ns以内，逐次比较型A/D转换器次之，它们多数转换时间在10～100μs之间，间接A/D转换器的速度最慢，如双积分A/D转换器的转换时间大都在几十毫秒至几百毫秒之间。

## Slide 32: A/D转换器主要技术参数
在实际应用中，应从系统数据总线的位数、精度要求、输入模拟信号的范围以及输入信号极性等方面综合考虑A/D转换器的选用。

## Slide 33: 小结
本节课重点讲授了：
逐次比较型A/D转换原理。
A/D转换器的主要技术参数：转换精度（分辨率和转换误差）、转换时间。

## Slide 34: 10.3.3 ADC0809及接口电路
ADC0809
ADC0809与CPU的接口

## Slide 35: ADC0809
概述
ADC0809是美国国家半导体公司生产的逐次逼近式8位A/D转换器芯片。
ADC0809有8路模拟开关，可选通8个模拟通道，允许8路模拟量分时输入，共用一个A/D转换器进行转换。
单极性，量程为0~+5V。
典型的转换时间为100μs。
片内带有三态输出缓冲器，数据输出端可直接与CPU数据总线相连。

## Slide 36
ADC08009主要引脚
转换启动信号。START上升沿时，复位ADC0809；START下降沿时，启动芯片开始进行A/D转换；在A/D转换期间，START应保持低电平。
转换VREF(+)和VREF(-) ： VREF(+)接参考电压的正极，VREF(-)接负极。 VREF(-)接地时作为ADC的模拟地。
转换8位数字量输出端。为三态缓冲输出形式，可以和CPU的数据线直接相连。D0为最低位，D7为最高位。
转换结束信号。EOC=0，表示正在进行转换；EOC=1，表示转换结束。使用中，该状态信号既可作为查询的状态标志，又可作为中断请求信号使用
时钟信号输入端。它的频率范围为10kHz~1280kHz，典型值为640kHz。
8路模拟量输入通道
3个地址输入端，用以选择8个模拟量之一
OE(Output Enable)：输出允许信号。用于控制三态输出锁存缓冲器向CPU输出转换得到的数据。
OE=0，输出数据线呈高阻；
OE=1，输出转换得到的数据。

## Slide 37: ADC0809
ADC0809的转换时序

## Slide 38: ADC0809
ADC0809的数据输出
对于8位A/D转换器，从输入模拟量Vin转换为数字输出量N的公式为：
例如，参考电压VREF(+)=5V，VREF(-)=0V，输入模拟电压Vin=1.5V，则

## Slide 39: ADC0809与CPU的接口
1)编程启动、转换结束中断处理
由于ADC0809带有三态锁存缓冲器，所以其数字输出线可与系统数据总线直接相连。
执行输出指令控制START为正脉冲，启动A/D转换。
执行输入指令，控制OE端为高电平，读入转换后的数字量。

## Slide 40: ADC0809与CPU的接口
编程启动、转换结束中断处理
主程序
；数据段设置缓冲区
ADTEMP DB 0；
；代码段
…… ；设置中断向量
STI ；开中断
MOV DX，220H
OUT DX，AL ；启动A/D转换

## Slide 41: ADC0809与CPU的接口
编程启动、转换结束中断处理
中断服务程序
ADINT PROC
STI ；开中断
…… ；保护现场等
MOV DX，220H
IN AL，DX ；读取转换后的结果
MOV ADTEMP，AL；送到缓冲区
…… ；关中断、恢复现场等
IRET ；中断返回
ADINT ENDP

## Slide 42: ADC0809与CPU的接口
2)编程启动、转换结束查询处理
将转换结束信号EOC作为状态信号，经三态门接入数据总线最高位D7。状态端口的地址设为238H。
系统地址总线的低3位分别连接ADC0809的地址线，在启动A/D转换的同时，选定要进行转换的模拟通道，对应8个模拟通道的I/O地址分别为220H~227H。

## Slide 43: ADC0809与CPU的接口
编程启动、转换结束查询处理
下面的程序段实现将8个模拟通道依次转换并读取转换结果的功能。；数据段
COUNTER EQU 8
BUF DB COUNTER DUP(0)；设立数据缓冲区
；代码段
LEA BX，BUF ；建立数据缓冲区指针
MOV CX，COUNTER

## Slide 44: ADC0809与CPU的接口
MOV DX，220H ；从IN0开始转换
START1: OUT DX，AL ；启动A/D转换
PUSH DX
MOV DX，238H
START2: IN AL，DX ；读入状态信息
TEST AL，80H ；判断D7位(即EOC状态是否为0)
JNZ START2
START3: IN AL，DX
TEST AL，80H ；判断D7位(即EOC状态是否为1)
JZ START3；D7=0，转换未结束，继续查询
POP DX
IN AL，DX ；读取转换后的数据
MOV [BX]，AL ；将数据存入缓冲区
INC BX
INC DX
LOOP START1 ；转向下一个模拟通道
…… ；数据处理

## Slide 45: ADC0809与CPU的接口
编程启动、转换结束查询处理
如果将上述程序中的循环查询程序段改为软件延时程序段(延时应大于100μs)，则该例就成了软件延时方式读取转换结果。当然，此时转换结束信号没有起作用，可以不连接使用。

## Slide 46: 小结
本节课重点讲授了：
ADC0809的内部结构和主要引脚。
ADC0809的转换时序。
ADC0809与与CPU的接口：
  转换结束中断处理
  转换结束查询处理